## Slide 1: 基于稠密卷积神经网络的肺结节分割
动151 夏健君 10153030

## Slide 2
肺癌：由肺组织中不可控的细胞不规则生长引起的，肺组织异常通常称为肺结节。
肺结节的特征：
1、大体呈球形
2、大小为3mm-30mm
识别肺结节的意义：如果肺癌能够在初期被发现，其治愈率将接近75%（晚期肺癌患者5年生存率不到15%）。
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 3
传统的肺结节识别技术：人工阅片（耗费时间长，任务量大）
逐渐兴起的肺结节识别技术：计算机辅助识别（计算机自动识别肺结节，大大降低医生的工作量）
目前的医学影像技术中，CT影像能较好地显现肺结节
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 4
计算机辅助识别肺结节技术的关键为图像语义分割技术，图像语义分割技术的发展如下：
基于阈值的分割方法
基于区域的分割方法
基于边缘的分割方法
基于图论的分割方法
传统技术：
流行技术：
神经网络
卷积神经网络
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 5
卷积神经网络检测肺结节面临的问题：
1、随着层数的增加，会出现梯度消失、训练难度大的问题。
2、检测肺结节的准确度不满足需求。
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 6
对此，有人提出了稠密卷积网络（DenseNet），其结构如下图所示。
稠密卷积神经网络的结构：
1、稠密块
2、过渡层
3、全连接层
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 7
稠密块的具体结构如下图所示。
稠密卷积网络有以下突出优点：它能改善梯度消失问题，加强特征传输，和大幅减少参数数量。
1、连接方式：每一层的输入为前面所有层的输出，再输出给后续层：
实现特征重用
2、激活函数中加入一层卷积层：
降低特征数量

## Slide 8
本课题目的在于使用稠密卷积网络模型框架，实现肺结节分割，并与使用卷积神经网络模型框架的结果作对比。实验过程如下：
一、配置实验环境
安装Anacoda软件，构建tensorflow_gpu环境
通过Anaconda Prompt在tensorflow_gpu环境中安装tensorflow、keras、Jupyter Notebook和Cv2。
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 9
原始图
构建肺部掩模
图像像素值处理
肺部处理CT图
实验输入图像
裁剪
二、数据预处理
数据预处理流程图如下所示
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 10
生成肺部掩模
图像像素值处理
直方图均衡化
中值滤波
标准化
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 11
原始图
构建肺部掩模
图像像素值处理
肺部处理CT图
实验输入图像
裁剪
训练集：1059张图
测试集：263张图
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 12
U-net
Densenet
三、网络模型搭建
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/

## Slide 13
四、实验结果
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/
Densenet网络的训练需要的迭代轮数更少，且最终准确度更高。
U-net和Densenet网络训练过程的损失函数变化曲线图

## Slide 14
网络模型 | ACC | dice_coef
U-net | 0.581 | 0.271
稠密卷积神经网络 | 0.751 | 0.341
01 课题背景及意义/
02 相关理论/
03 实验流程/
Densenet分割结果中：
结论
1、包含的肺结节区域更多
2、分割结果更准确。

## Slide 15: 谢谢